2015年全国职业院校技能大赛中职组

“化工仪表自动化”赛项规程

### 一、赛项名称

赛项编号：GZ-012

赛项名称：化工仪表自动化

英语翻译：Chemical Instrument Automation Competition

赛项组别：中职组

赛项归属产业：石油与化工

### 二、竞赛目的

通过竞赛，考核自动化类专业学生的专业操作技能与知识，考核学生团队协作、现场问题的分析与处理、安全及文明生产等职业素养，提升学生的职业能力；展示中职院校自动化类专业建设与教学改革的实践成果，增强职业教育吸引力；推进自动化类及相关专业建设与教学改革，实现专业与产业对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接，培养适应石化产业发展需要的高素质技能人才，提高职业教育的社会认可度；促进职业教育校企合作的深入开展，提升职业教育的社会服务能力。

### 三、竞赛内容

（一）组成与比重

比赛分为理论考核以及实操考核两种形式，共计四个子项目，包括理论考核、变送器组态与校验、气动薄膜控制阀安装与电气阀门定位器校验、过程控制系统运行调试。

竞赛内容组成与比重一览表

| 分项内容 | 竞赛时长（min） | 所占比重 |
| --- | --- | --- |
| 理论考核 | 60 | 10% |
| 实操考核 | 变送器组态与校验 | 60 | 30% |
|  | 气动薄膜控制阀安装与电气阀门定位器校验 | 90 | 30% |
|  | 过程控制系统运行调试 | 120 | 30% |

（二）竞赛内容

1.理论考核

按照《国家职业标准》化工仪表维修工（高级工）及以上要求确定考核标准。试题包括选择题与判断题两种题型，采用计算机自动组卷，自动评分。

2015技能大赛理论考核知识点及权重

| 命题范围 | 知识点 | 选择题 （四选一） | 是非题 | 分项权重 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表知识 | 压力、温度、流量、液位等仪表的工作原理 | 10 | 4 | 14 | 50 |
|  | 仪表故障原因分析方法 | 6 | 1 | 7 |  |
|  | 仪表电源、气源要求 | 3 | 1 | 4 |  |
|  | 智能仪表基本知识及操作方法 | 6 | 2 | 8 |  |
|  | 仪表施工及验收技术规范 | 4 | 1 | 5 |  |
|  | 仪表选型与仪表装配知识 | 5 | 1 | 6 |  |
|  | 材料及配件的使用 | 4 | 2 | 6 |  |
| 计算机控制系统 | 基本原理 | 3 | 1 | 4 | 18 |
|  | 卡件知识 | 4 | 2 | 6 |  |
|  | 检修规程 | 2 | 1 | 3 |  |
|  | 故障排除方法 | 3 | 2 | 5 |  |
| 控制系统操作与维护 | 系统的组成及功能 | 2 | 1 | 3 | 22 |
|  | 系统维护 | 3 | 3 | 6 |  |
|  | 检修规程 | 2 | 2 | 4 |  |
|  | 故障判断及处理方法 | 2 | 1 | 3 |  |
|  | 参数整定 | 2 | 2 | 4 |  |
|  | 信号报警联锁系统逻辑控制知识 | 1 | 1 | 2 |  |
| 其它 | 化工工艺基本知识 | 1 | 0 | 1 | 10 |
|  | 电工电子 | 3 | 1 | 4 |  |
|  | 安全防护 | 2 | 1 | 3 |  |
|  | 消防 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | 环保 | 1 | 0 | 1 |  |
| 总计 |  | 70 | 30 | 100 | 100 |

2.实操考核

（1）变送器组态与校验

重点考查选手对常规仪表技术掌握的基本知识，考查选手对常规仪表的组态和调校等方面的操作技能，考查选手使用标准仪器技能。赛场统一提供所需工具及标准仪器，对变送器进行安装、调校、组态。

（2）气动薄膜控制阀安装与电气阀门定位器校验

要求选手熟悉自动化仪表内部结构及原理，能识读仪表外部接线图，能按照竞赛要求，正确选择工具，进行控制阀的安装、执行机构的校验、气路电路的连接以及阀门定位器的安装与联校。

（3）过程控制系统运行调试

熟悉工艺，查找并排除控制系统工艺故障；维护计算机控制系统的各类卡件；根据工艺要求，进行系统投运，参数整定；严格遵守相关操作规程，查找并排除在线设备的故障。

### 四、竞赛方式

（一）竞赛以团队方式进行，按参赛队的总成绩进行排序。

（二）参赛队伍组成：每支参赛队由2名比赛选手组成，2名选手须为同校在籍学生，其中设场上队长1名，性别年级不限。每支参赛队可配2名指导教师。要求每个参赛队参加所有四个子赛项的比赛

（三）竞赛需采取多场次进行，赛前各领队参加公开抽签，确定各队参赛场次。

# （四）赛场的赛位统一编制。参赛队比赛前30分钟到指定地点检录，抽签决定赛位号，抽签结束后，随即按照抽取的赛位号进场，然后在对应的赛位上完成竞赛规定的工作任务。赛位号不对外公布，抽签结果密封后统一保管，在评分结束后开封统计成绩。

理论知识竞赛不检录，参赛队员开赛前30分钟凭参赛证直接进入赛场。

（五）2015年，不邀请国际团队参赛，欢迎国际团队到场观赛。

### 五、竞赛流程

# 比赛日期：拟定6月中旬，比赛时间三天

竞赛日程安排表（拟定）

| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 比赛前一天 | 全天 | 报到 | 某宾馆 |
|  | 17:00 | 领队会议抽签分组 | 综合实训中心五层 |
|  | 17:00-18:00 | 参赛选手熟悉场地 | 综合实训中心五层 |
| 第一天 | 8:30-9:10 | 开赛式 | 学术报告厅二楼 |
|  | 10:00-11:00 | 理论考核 | 综合实训中心四层 |
|  | 下午 | 分项目实操考核 | 综合实训中心五层 |
| 第二天 | 全天 | 分项目实操考核 | 综合实训中心五层 |
| 第三天 | 上午 | 分项目实操考核 | 综合实训中心五层 |
|  | 17:00-18:00 | 闭赛式 | 学术报告厅二楼 |

实操竞赛分组赛程表（拟定，分为B1～B7共7个组）

| 竞赛项目 | 竞赛分组及竞赛时间 |
| --- | --- |
|  | 17日下午 | 18日上午 | 18日下午 | 19日上午 |
| 项目一 变送器校验与组态 | 第一场 | 13:00-14:00 | 7:30-8:30 | 13:30-14:30 | 7:30-8:30 |
|  |  | B1 |  |  |  |
|  | 第二场 | 14:30-15:30 |  |  | 9:00-10:00 |
|  |  | B2 |  |  | B5 |
|  | 第三场 | 16:00-17:00 |  |  | 10:30-11:30 |
|  |  | B3 |  |  | B6 |
|  | 第四场 | 17:30-18:30 | 12:00-13:00 | 18:00-19:00 | 12:00-13:00 |
|  |  | B4 |  | B7 | A4 |
| 项目二 气动薄膜控制阀安装与电气阀门定位器校验 | 第一场 |  | 7:30-9:00 | 13:30-15:00 | 7:30-9:00 |
|  |  |  | B2 | B4 | B1 |
|  | 第二场 |  | 9:30-11:00 | 15:30-17:00 | 9:30-11:00 |
|  |  |  | B3 | B5 | B7 |
|  | 第三场 |  |  | 17:30-19:00 |  |
|  |  |  |  | B6 |  |
| 项目三 过程控制系统运行调试 | 第一场 | 13:00-15:00 | 7:30-9:30 | 14:00-16:00 | 7:30-9:30 |
|  |  | B5;B6 |  |  | B2;B3 |
|  | 第二场 | 16:00-18:00 |  |  | 10:30-12:30 |
|  |  | B7;B1 |  |  | B4 |

说明:

（1）参赛队分组在赛前领队会上抽签确定，最终分组情况需根据赛项报名情况确定，并以开赛前下发各参赛队赛项指南中为准。

（2）理论知识竞赛不检录，参赛队员开赛前30分钟凭参赛证直接进入赛场。

（3）技能操作竞赛项目各场次参赛队员均在开赛前30分钟开始检录、抽签确定赛位号，开赛前15分钟进入赛场。

### 六、竞赛试题

1.理论考核题库及样题赛前1个月在大赛指定网站上公布。竞赛时采用计算机随机组卷，自动评分方式完成。

2.实操考核项目赛前一个月公开赛题。包括竞赛内容、竞赛要点、注意事项等内容。

### 七、竞赛规则

# （一）报名资格及参赛队伍要求

# 1. 参赛队及参赛选手资格：参赛选手须为中等职业学校全日制在籍学生，五年制高职学生报名参赛的，须为一至三年级（含三年级）的学生；且参赛选手的年龄须不超过21周岁，即须为1994年7月1日后出生的学生。

# 2.组队要求：省、自治区、直辖市组队参赛。每个学校限报1支代表队，参赛选手为同一学校，不允许跨校组队。

# 3.参赛队名额确定：以省级政区划分，各地区参赛队数量原则上不超过2支。鼓励各省组织省赛，组织有本项目省级选拔赛的省份，经大赛执行委员会审查备案，可增加1个参赛名额。

# 4.人员变更：参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如备赛过程中参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由省级教育行政部门于本赛项开赛10个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换；团体赛选手因特殊原因不能参加比赛时，则视为自动放弃竞赛。

# 5.各省教育行政部门负责本地区参赛学生的资格审查工作，并保存相关证明材料的复印件，以备查阅。

# 6.凡在往届全国职业院校技能大赛化工自动化技术赛项中获一等奖的选手，不再参赛。

（二）熟悉场地与抽签

1.比赛前一天下午安排参赛队熟悉比赛场地，召开领队会议，宣布竞赛纪律和有关事宜，抽签确定各参赛队的组别。

2.实操考核部分每场比赛前30分钟组织各参赛队检录抽签，确定当场比赛赛位。

（三）赛场要求

1.参赛选手进入赛场必需听从现场裁判人员的统一布置和安排，比赛期间必须严格遵守安全操作规程，确保人身和设备安全。

2. 参赛选手不允许携带任何通讯及存储设备、纸质材料等物品进入赛场，赛场内提供必需用品。

3.参赛选手进入赛场不得以任何方式公开参赛队及个人信息。

4.比赛结束前15分钟，裁判长提醒比赛即将结束，当宣布比赛结束后，参赛选手必须马上停止一切操作，按要求位置站立等候撤离比赛赛位指令。

（四）成绩评定

1.大赛在赛项执委会领导下，裁判组负责赛项成绩评定工作；参赛队成绩通过“三级审核”，确保比赛成绩准确无误。

2.竞赛成绩在所有竞赛结束3小时后公布。

### 八、竞赛环境

# 根据化工仪表自动化的技能要求设置竞赛场地，满足理论知识考核、变送器组态与校验、气动薄膜控制阀安装与电气阀门定位器校验、过程控制系统运行调试项目的要求，设备先进完好，场地多媒体功能、监控功能齐全。竞赛场地设在河北化工医药职业技术学院。

（一）理论考核竞赛机房环境

1．赛场面积400M2；配备200台相同配置的台式电脑，内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。机房周边设有卫生间、医疗服务站，有正常的电梯及紧急疏散通道。

2．竞赛机房内电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，能够确保选手独立开展竞赛，不受外界影响。

3．配有稳定的水、电和应急设备，并有保安、公安、消防、设备维修等抢险人员待命，以防突发事件。

（二）变送器安装与校验赛区

1.场地及周边布局

（1）竞赛区域面积300M2。场地环境按照仪表车间的安全技术要求布置，整个比赛场地保持通畅和开放，配备有防火防爆及其他安全设施。

（2）赛场周边设有卫生、医疗等公共服务区和紧急疏散通道。

（3）赛场设有开放区和安全通道，用于大赛观摩和采访，能够保证大赛安全有序进行。

（4）赛场配有稳定的水、电和供电应急设备，并有保安、公安、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。

2．场内设施及布局

（1）场地配备有七套相同型号的竞赛装置，且每个竞赛装置都标明了赛位号，其中有一套为备用设备。

（2）每个竞赛装置的操作台上配有相关操作用具和技术文件，配有相应数量的清洁工具。

（3）竞赛工位相对独立，能够确保选手独立开展竞赛，不受外界影响。

（三）气动薄膜控制阀安装与校验赛区

1.场地及周边布局

（1）竞赛区域面积300M2。场地环境按照仪表车间的安全技术要求布置，整个比赛场地能够保持通畅和开放，配有防火防爆及其他安全设施。

（2）赛场周边设有卫生、医疗等公共服务区和紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带。

（3）赛场设有开放区和安全通道，用于大赛观摩和采访，能够保证大赛安全有序进行。

（4）场地配有稳定的水、电、气源和供电应急设备，并有保安、公安、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。

2．场内设施及布局

（1）场地配备有七套相同型号的竞赛装置，且每个竞赛装置都标明了赛位号，其中有一套为备用设备。

（2）每个竞赛装置的操作台上配有相关操作用具和技术文件，配有相应数量的清洁工具。

（3）竞赛工位相对独立，能够确保选手独立开展竞赛，不受外界影响。

（四）过程控制系统运行调试赛区

1.场地及周边布局

（1）竞赛区域面积在500M2。场地环境按照仪表车间的安全技术要求布置，整个比赛场地应保持通畅和开放，并配备防火防爆及其他安全设施。

（2）赛场周边设有卫生、医疗等公共服务区和紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带。

（3）赛场设有开放区和安全通道，用于大赛观摩和采访，能够保证大赛安全有序进行。

（4）场地配有稳定的水、电和供电应急设备，并有保安、公安、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。

2．场内设施及布局

（1）场地配备有六套相同型号的竞赛装置，且每个竞赛装置都标明了赛位号。

（2）每个竞赛装置的操作台上配有相关操作用具和技术文件，配有相应数量的清洁工具。

（3）竞赛工位相对独立，能够确保选手独立开展竞赛，不受外界影响。

### 九、技术规范

（一）相关知识与技能

1.能够正确使用电工电子的常用仪器，具有常用电器设备及电器线路维修工作的能力；

2.具有自动化技术图纸的绘制和识读能力；

3.能进行自动化仪表及装置的选型、安装、调试、使用，能进行自动化系统构建、运行及维护；

4..具有可编程控制器、集散控制系统（DCS）的初步应用能力；

5.具有自动化系统故障排查的能力；

6.具备较强的与人沟通、协作、创新能力；

7.具备一定的心理素质和承受能力；

# （二）行业、职业技术标准

# 引用职业技术标准：《化工仪表维修工国家职业标准》（高级工及以上标准）。

# （三）相关技术规范

# 1.自动化仪表工程施工及验收规范（GB50093-2002）

# 2.自控专业设计管理规定（HG-T20636-1998）

### 十、技术平台

# （一）变送器组态与校验项目

竞赛设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量/赛位 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能差压变送器 | EJA110A-EMS5A-92DN/NF1 或 3051CD3A22A1AM5B4DFK5 | 1 | 台 |  |
| 2 | 压力校验仪 | HB600F2 量程：0-100KPa | 1 | 台 |  |
| 3 | 电动压力检定台 | HB6500XI 造压范围：0-1000KPa | 1 | 台 |  |
| 4 | 过程连接转换接头 及软管 | 1/2NPT-M20x1.5 | 1 | 套 |  |
| 5 | Hart协议通讯器 | 475 | 1 | 台 |  |
| 6 | 标准电阻 | 250Ω | 1 | 台 |  |
| 7 | 数字万用表 | MS8261 | 1 | 台 |  |

竞赛工具清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量/赛位 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动扳手 | 10″ | 2 | 把 |  |
| 2 | 活动扳手 | 6″ | 1 | 把 |  |
| 3 | 仪表接线工具 | 中号一字、梅花螺丝刀，尖嘴钳 | 各1 | 把 |  |
| 4 | 四氟生料带 | 小卷 | 1 | 卷 |  |
| 5 | 专用导线 | 1*600 | 2 | 根 |  |

# （二）气动薄膜控制阀安装与电气阀门定位器调校项目

竞赛设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量/赛位 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行机构 | HA2R | 1 | 台 |  |
| 2 | 控制阀 | HTS | 1 | 台 |  |
| 3 | 阀门定位器 | HEP15-125 | 1 | 个 |  |
| 4 | 操作器 | DFQ566F | 1 | 块 |  |
| 5 | 空气过滤减压阀 | KZ03-2A-L | 1 | 块 |  |
| 6 | 精密压力表 | YB-150，0~0.6MPa，0.4级 | 1 | 块 |  |
| 7 | 数字百分表 | 0-30mm | 1 | 台 |  |
| 8 | 控制阀操作台 |  | 1 | 台 |  |
| 9 | 导线 |  | 4 | 根 |  |
| 10 | 电缆 | Φ1.5 | 2 | 根 |  |

竞赛工具清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量/赛位 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十字螺丝刀 | 6〞 | 1 | 把 |  |
| 2 | 一字螺丝刀 | 4〞 | 1 | 把 |  |
| 3 | 内六角扳手 | 14-17〞 | 1 | 把 |  |
| 4 | 尖嘴钳 | 6〞 | 1 | 把 |  |
| 5 | 开口扳手 |  | 5 | 把 |  |
| 6 | 锤子 |  | 1 | 把 |  |
| 7 | 錾子 |  | 1 | 把 |  |

# （三）过程控制系统运行调试

竞赛设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量/赛位 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过程控制对象 | 浙江中控CS2000 | 1 | 个 |  |
| 2 | 控制台 | 浙江中控CS2000 | 1 | 台 |  |
| 3 | 现场控制站 | 浙江中控JX-300XP控制站（XP243主控卡） | 1 | 台 |  |
| 4 | 工程师站电脑 | 台式机 | 1 | 台 |  |
| 5 | 操作员站电脑 | 台式机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 工程师站软件狗 | JX-300XP系统工程师站软件狗 | 1 | 个 |  |
| 7 | 操作员站软件狗 | JX-300XP系统操作员站软件狗 | 1 | 个 |  |
| 8 | 打印机 | HP1018、HP1020等 | 1 | 台 |  |
| 9 | U盘 | 容量为1G以上 | 1 | 个 |  |

竞赛工具清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量/赛位 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万用表 | 普通万用表 | 1 | 个 |  |
| 2 | 内六角扳手 | 6mm | 1 | 把 |  |
| 3 | 改锥 | 一字、十字 | 4 | 把 |  |
| 4 | 电工胶布 |  | 1 | 卷 |  |
| 5 | 美工刀 |  | 1 | 把 |  |
| 6 | 镊子 |  | 1 | 把 |  |
| 7 | 电笔 |  | 1 | 个 |  |
| 8 | 剥线钳 |  | 1 | 把 |  |
| 9 | 电烙铁 |  | 1 | 把 |  |

### 十一、成绩评定

# （一）评分标准的制订原则

# 评分标准坚持“公平、公正、公开”的原则，采用过程评价与结果评价相结合、能力评价与职业素养评价相结合的评价方式。

# （二）评分标准

1.理论考核评分标准

# 由计算机依据命题方案随机生成100道题，每题1分。选手依次回答所有题目，计算机根据选手答题正确与否自动评分，并评出最终得分。

# 2.变送器校验和组态项目评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 考核内容及要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力校验装置连接 | 15 | 根据设备、工具材料清单，检查帐、物是否相符 | 3 |
|  |  |  | 使用变送器托架将变送器固定在支架上 | 3 |
|  |  |  | 压力信号管路的连接 | 2 |
|  |  |  | 电信号回路及250Ω标准电阻的连接 | 5 |
|  |  |  | 校验仪安装及开机 | 2 |
| 2 | 组态 | 7 | 正确挂接通讯器 | 1 |
|  |  |  | 正确设置位号 | 1 |
|  |  |  | 正确设置压力单位 | 1 |
|  |  |  | 正确设置量程上下限 | 2 |
|  |  |  | 正确设置阻尼时间 | 1 |
|  |  |  | 正确设置线性输出 | 1 |
| 3 | 校验 | 42 | 试漏并进行大气调零 | 4 |
|  |  |  | 调整零点及量程 | 2 |
|  |  |  | 第一遍校验点操作(上行5点，下行5点) | 20 |
|  |  |  | 数据记录的真实性 | 4 |
|  |  |  | 第二遍校验点操作(上行5点，下行5点) | 10 |
|  |  |  | 数据记录的真实性 | 2 |
| 4 | 数据处理 | 20 | 基本信息的填写 | 3 |
|  |  |  | 检定结果的填写 | 5 |
|  |  |  | 误差及回差的计算 | 8 |
|  |  |  | 结论的判定 | 2 |
|  |  |  | 有效数字的处理 | 2 |
| 5 | 结论的判定 | 6 | 给出经过计算的校验结果 | 6 |
| 6 | 设备归位 | 10 | 变送器参数复位 | 2 |
|  |  |  | 停电及关机 | 2 |
|  |  |  | 拆除电信号线路 | 2 |
|  |  |  | 拆除压力信号管路 | 2 |
|  |  |  | 设备归位及清洁 | 2 |

# 3.气动薄膜控制阀安装与电气阀门定位器调校项目评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 考核内容及要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气动薄膜控制阀组装 | 27 | 阀内件安装是否正确 | 1 |
|  |  |  | 上阀盖安装是否牢靠不松动 | 1 |
|  |  |  | 上阀盖螺丝是否均匀带紧 | 1 |
|  |  |  | 压下阀杆使阀芯与阀座接触 | 1 |
|  |  |  | 气动执行器支架与阀体安装正确、牢靠 | 1 |
|  |  |  | 指针安装方向或锁紧螺丝是否正确 | 1 |
|  |  |  | 推杆与膜片、托盘、上下限位件、弹簧定位板安装是否正确 | 5 |
|  |  |  | 弹簧位置安放是否正确 | 1 |
|  |  |  | 推杆与膜片连接牢靠，加弹簧垫 | 1 |
|  |  |  | 膜头长短螺丝安装次序是否正确 | 1 |
|  |  |  | 膜头螺丝是否均匀带紧 | 1 |
|  |  |  | 膜头无漏气 | 1 |
|  |  |  | 气管正确连接经过滤减压阀至膜头 | 1 |
|  |  |  | 正确对执行机构施加其下限值的气压（80kPa）使推杆移动 | 1 |
|  |  |  | 在上一步基础上，增加气压后再降低至弹簧范围的下限值 | 2 |
|  |  |  | 开口螺丝在上一步状态下正确安装锁紧 | 3 |
|  |  |  | 指针是否在初始位置时指向刻度盘0刻度处 | 1 |
|  |  |  | 初始位置正确安装百分表并调零 | 1 |
|  |  |  | 指针是否锁紧 | 1 |
|  |  |  | 是否安装防雨帽 | 1 |
| 2 | 气动薄膜控制阀与定位器的连接 | 9 | 阀门定位器安装是否垂直 | 1 |
|  |  |  | 定位器未有落地、损坏 | 1 |
|  |  |  | 定位器连接是否牢固 | 1 |
|  |  |  | 插销件安装位置是否正确 | 1 |
|  |  |  | 阀门定位器反馈杆与插销件连接是否正确 | 1 |
|  |  |  | 加气压使推杆至行程中间位置，反馈杆与定位器垂直时固定 | 4 |
| 3 | 电路、气路连接 | 6 | 数显表信号线连接是否正确 | 2 |
|  |  |  | 数显表电源线连接是否正确 | 1 |
|  |  |  | 气路连接是否正确 | 1 |
|  |  |  | 气路无漏气 | 1 |
|  |  |  | 是否在后防护板未安装后供电 | 1 |
| 4 | 气动薄膜控制阀与阀门定位器调校 | 36 | 气源压力是否按要求设定为280KPa | 1 |
|  |  |  | 读数时，选手正反行程操作是否正确 | 2.5 |
|  |  |  | 基本误差计算是否正确 | 2 |
|  |  |  | 回差计算是否正确 | 2 |
|  |  |  | 绝对误差计算是否正确 | 2.5 |
|  |  |  | 基本误差是否≤1% | 12 |
|  |  |  | 回差是否≤1% | 8 |
|  |  |  | 校验结论填写是否正确 | 3 |
|  |  |  | 调校完毕行程旋钮是否锁紧 | 1 |
|  |  |  | 校验单填写是否整洁 | 1 |
|  |  |  | 校验过程中是否随意调整定位器中不允许调整部件 | 1 |
| 5 | 设备复位整理 | 19 | 拆卸前是否断电 | 3 |
|  |  |  | 各器件拆卸未完毕并归位扣 a未拆卸扣12分 b完成至电路气路拆卸扣10分 c完成至定位器拆卸扣8分 d完成至开缝螺丝及膜头拆卸扣4分 e拆卸完毕但器件未归位扣2分 | 12 |
|  |  |  | 拆其它器件前是否先拆卸线路、气路 | 1 |
|  |  |  | 膜头长短螺丝拆装顺序是否正确 | 1 |
|  |  |  | 长螺丝是否均匀拆卸 | 1 |
|  |  |  | 拆装操作过程中，是否有螺丝或垫片丢失影响正常操作 | 1 |
| 6 | 文明比赛 | 3 | 是否尊重裁判及考务人员 | 1 |
|  |  |  | 是否遵守考场纪律 | 1 |
|  |  |  | 是否在指定赛位区域进行比赛 | 1 |
| 备注 | 1、未进行调校并提交校验单即拆卸第5项不得分。 2、校验单填写时，学生操作，裁判读数。裁判读数时间计入比赛时间。 3、请按照比赛步骤要求逐步进行操作，每大项操作完成举手示意裁判，示意后，则该项错误点分值将被扣除，但允许修改以不影响后面操作。 4、调校过程中选手不得随意调整定位器中除“调零旋钮”和“行程旋钮”外的其它部位（如气阻）。 |

# 4.过程控制系统运行调试项目评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 考核内容及要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具检查 | 2 | 检查工具并确认 | 2 |
| 2 | 组态下载及发布 | 20 | 打开组项目态 | 1 |
|  |  |  | 对照组态中I/O设置，查看现场控制站卡件顺序并填写记录表 | 6 |
|  |  |  | 检查工程师站、操作员站IP地址与组态是否对应，填写记录表 | 2 |
|  |  |  | 控制站上电 | 3 |
|  |  |  | 下载项目组态 | 4 |
|  |  |  | 发布项目组态（组态软件版本为：AdvanTrol-Pro(V2.65) ） | 4 |
| 3 | 锅炉加热 | 12 | 按要求用副管道向锅炉内胆注入液体 | 5 |
|  |  |  | 按要求加热内胆中的液体 | 5 |
|  |  |  | 排空内胆中的液体 | 2 |
| 4 | 二阶液位系统参数整定 | 27 | 据二阶双容液位整定工艺要求设置阀门 | 3 |
|  |  |  | 中继台上电 | 3 |
|  |  |  | 参数整定，得到4：1衰减曲线 | 11 |
|  |  |  | 趋势保存、打印、性能指标标注、及历史趋势存盘 | 4 |
|  |  |  | 操作符合要求（避免溢流、液位长时间过低、工况不稳定等） | 6 |
| 5 | 排除现场故障* | 24 | 主管路泵或副管路泵的电源故障 | 6 |
|  |  |  | 内胆加热电源故障 | 6 |
|  |  |  | 电动调节阀电源故障 | 6 |
|  |  |  | PT100接线故障 | 6 |
|  |  |  | PT100其它故障 | 6 |
|  |  |  | 调节阀信号线故障 | 6 |
|  |  |  | 上水箱压力传感器信号线故障 | 6 |
|  |  |  | 中水箱压力传感器信号线故障 | 6 |
|  |  |  | 下水箱压力传感器信号线故障 | 6 |
|  |  |  | 热电阻温度变送器故障 | 6 |
|  |  |  | 主管道流量异常故障 | 6 |
| 6 | 工具使用及系统停运 | 5 | 工具使用得当 | 2 |
|  |  |  | 系统正确停运 | 2 |
|  |  |  | 停运后，整理现场，工具归位 | 1 |
| 7 | 分工及合作 | 2 | 分工明确 | 1 |
|  |  |  | 团队合作 | 1 |
| 8 | 安全文明操作 | 8 | 文明操作 | 4 |
|  |  |  | 安全操作 | 4 |
| 备注 | 1. 标“*”处，选手若放弃排除某个故障，裁判先扣除该项分数，待技术人员完成操作，选手继续操作； 2. 现场故障在竞赛前设定，合理选取故障列表中的3—4个； 3. 待测液位值在投运前20秒内，最大值与最小值之差小于3mm可认为工况稳定； 4. 上中下水箱排水阀可由参赛选手调节，阀门开度不做严格要求。 |

（三）评分方法

1.理论考核成绩：参赛选手上机考核由计算机直接评分，满分100分。

2.变送器校验与组态成绩：每个参赛赛位由2名裁判员依据选手现场实际操作规范程度、操作质量和文明操作情况，按照变送器操作评分细则单独评分，每个裁判对相邻的两个赛位的选手进行分别评分，选手得分取两个裁判分数的平均值，满分100分。本项目共设6个赛位，共需裁判员7名（含项目裁判长）。

3. 气动薄膜控制阀安装与电气阀门定位器调校成绩：每个参赛赛位由2名裁判员依据选手现场实际操作规范程度、操作质量和文明操作情况，每名裁判员按照操作评分标准单独评分，每个裁判对相邻的两个赛位的选手进行分别评分，选手得分取两个裁判分数的平均值，满分100分。本项目共设6个赛位，共需裁判员7名（含项目裁判长）。

4.过程控制系统运行调试成绩：每个参赛赛位由2名裁判员依据选手现场实际操作规范程度、操作质量和文明操作情况，按照操作评分细则单独评分后再加以平均，以确定成绩，满分100分。本项目共设6个赛位，共需裁判员13名（含项目裁判长）

5.竞赛名次按成绩高低排定。总成绩相同者，则操作比赛完成时间短者为先（不包含理论考核完成时间）。

6.在比赛过程中，有舞弊行为者，将取消其参赛项目的名次和得分。

7.成绩计算

个人得分： Ai×10％＋Bi×30％＋Ci×30％＋D×30％

Ai  — 理论考核个人得分

Bi  — 变送器校验与组态个人得分

Ci  — 气动薄膜控制阀安装与电气阀门定位器校验个人得分

D   —过程控制系统调试运行团体得分

团体得分：A均值×10％＋B均值×30％＋C均值×30％＋D×30％

A均值  —参赛队理论考核项目平均得分

B均值  — 参赛队变送器校验与组态项目平均得分

C均值  —气动薄膜控制阀安装与电气阀门定位器校验项目平均得分

D  — 过程控制系统调试项目团体得分

说明：均值是一代表队二名参赛选手某一项目得分的算术平均值。计算个人得分作为获得职业技能证书等级的考核依据。

（四）成绩公布

闭赛式前，比赛成绩由工作人员统计、汇总、排序，经裁判长审核签字后，交由赛项执委会在闭赛式上公布。

### 十二、奖项设定

（一）本赛项设团体奖。比例为：一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%。

（二）获一等奖的参赛队指导教师确定为优秀指导教师。

### 十三、赛项安全

（一）安全操作要求

1. 选手和裁判进入赛场，须统一着工作服，禁止穿钉子鞋和高跟鞋，严禁在比赛现场抽烟、禁止拨打手机或接听来电。

2.选手必须在确保人身安全和设备安全的前提下开始操作；开始操作前，必须举手示意裁判员对比赛设备及工具进行安全检查，经同意后，方可以进行实际操作。

3. 竞赛选手须严格按照安全操作规程独立操控装置，确保装置安全运行。

4.竞赛结束，选手须检查装置是否处于安全状态、设备是否完好，并清整维护现场，向裁判提交完整文件，在操作记录上签字，现场确认后，经裁判允许即可退场。

5.比赛期间，若突遇停电、停水等突发状况，应及时通知裁判，冷静处置。

（二）赛场安全保障

1.操作赛场严格按照生产车间要求，配备防火防爆及其他安全设施。

2. 赛场提供稳定的水、电、气源和供电应急设备，并有安保、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。

3. 赛场设维修服务、医疗、生活补给站等公共服务区，为选手和赛场人员提供服务；设有安全通道，大赛观摩、采访人员在安全通道内活动，保证大赛安全有序进行。

4.比赛期间成立突发事件处理指挥工作小组，并制定竞赛现场应急救援预案。

（三）安保工作要求

1.在发生突发事件时安保工作负责人要掌握信息，统一布置工作，其他人员不得干扰。

2.发生突发事件时，全体安全保卫人员必须服从命令、听众指挥，以大局为重，不得顶撞、拖延或临时逃脱。

3.突发事件发生时，全体安全保卫人员要坚守岗位、尽职尽责，在未接到撤岗指令之前，不得离开岗位。

4.发现安全隐患或突发事件时，现场人员应立即向保卫组汇报，保卫组接报后要火速到达案发现场，指挥并配合公安干警及安全保卫人员搞好抢救工作。

5.视突发事件的具体情况，分别向上级主管部门和相关部门报告，并立即启动《赛区安全保卫突发事件处理预案》。

6.发生火警和恶性事件时，现场人员应主动向公安机关报警并向领导汇报，立即组织抢救，以免贻误时机；启用消防应急广播，通知疏散路线，稳定人心，避免踩踏伤人。

7.安全出口执勤人员，接到指令后立即打开出口门，疏导参赛人员有序撤离现场。

### 十四、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2小时之内向仲裁组提出申诉。大赛采取两级仲裁机制。赛项设仲裁工作组，赛区设仲裁委员会。大赛执委会办公室选派人员参加赛区仲裁委员会工作。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

### 十五、竞赛观摩

（一）观摩对象

与赛项相关的企业、单位、学校、行业协会等人员。

（二）观摩方法

1.在观摩区配有大屏幕投影，直播各赛场的实况，各参赛代表队均可通过大屏幕，同步观看各赛位比赛。

2.观摩人员需经过赛项执委会统一安排，由工作人员引导，按规定时间进入赛场观摩。观摩时应遵守赛场相关规定，不喧哗、不吵闹、不做会影响比赛秩序与公众秩序的任何行为。

（三）观摩纪律

1.观摩人员必须佩带观摩证。

2.观摩时不得议论、交谈，并严禁与选手进行交流。

3.观摩时不得私自进入竞赛区域，以免影响参赛选手比赛。

4.观摩时不准向场内裁判及工作人员提问。

凡违反以上规定者，立即取消观摩资格。

### 十六、竞赛视频

本赛项全程录像，包括比赛过程和开闭幕式及赛外活动等。

（一）在大赛执委会统一安排下，利用现代网络传媒技术对赛场的全部比赛过程直播。

（二）利用多媒体技术及设备录制视频资料，记录竞赛全过程，为宣传、仲裁、资源转化提供全面的信息资料。

（三）制作优秀选手、指导教师采访，制作裁判专家点评，在规定的网站公布，突出赛项的技能重点和优势特色，扩大赛项的影响力。

### 十七、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.以省、自治区、直辖市为单位报名参赛；不接受跨校组队报名。

2. 参赛队选手必须统一购买在竞赛期间的意外伤害保险。

3.参赛队选手在报名获得确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，选手因故不能参赛，所在省教育主管部门需出具书面说明并按相关参赛选手资格补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，允许队员缺席比赛。

4.参赛队对赛项执委会发布的所有文件要仔细阅读，确切了解大赛时间安排、评判细节等，以保证顺利参加大赛。

5.参赛队领队负责本参赛队的参赛组织和与大赛的联络。

6.比赛前一天，各参赛队按时参加领队会。各参赛队领队进行分组抽签，各实操项目在比赛前30分钟参赛选手在检录处抽取比赛赛位号。

7.参赛选手须认真填写报名表各项内容，提供个人真实身份证明，凡弄虚作假者，将取消其比赛资格。

8.参赛队按照大赛赛程安排和具体时间前往指定地点，各参赛选手凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加比赛及相关活动。

9.参赛选手统一着装，须符合安全生产及竞赛要求。

10.参赛选手应自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥。

11.参赛选手证件齐全，选手本人的参赛证、身份证（或其他有效证件）、检录后赛位号严格一致，自行变更参赛选手、参赛工位的参赛队按作弊处理，取消该参赛队参赛资格。

12.比赛过程中，在裁判监督下读取原始数据，经裁判及选手本人共同确认后，不允许选手擅自修改数据。否则，该选手该项成绩为零。

（二）指导教师须知

1.做好本单位比赛选手的业务辅导、心理疏导和思想引导工作，对参赛选手及比赛过程报以平和、包容的心态；共同维护竞赛秩序。

2.自觉遵守竞赛规则，尊重和支持裁判工作，不随意进入比赛现场及其他禁止入内的区域，确保比赛进程的公平、公正、顺畅、高效。

3.当本单位参赛选手对比赛进程中出现异常或疑问，应及时了解情况，客观做出判断，并做好选手的安抚工作，经内部进行协商，认为有必要时可在规定时限内向大赛仲裁委员会反映情况或提出书面仲裁申请。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手要记准由赛前领队会抽签决定的本队组别和各场比赛时间。每场比赛前30分钟携带身份证、参赛证到指定地点检录、抽签，领取赛位牌。

2.参赛选手在比赛开始前15分钟由工作人员引导进入赛位，在现场工作人员引导下，进行赛前准备，检查并确认设备及工具等。

3.裁判长宣布比赛开始，由裁判员分发比赛用文件，参赛选手方可进行操作，比赛开始计时。

4.参赛选手须遵守仪器设备安全操作规程，保证人身、设备安全。

5.参赛选手必须在确保人身安全和设备安全的前提下开始操作；开始操作前，必须举手示意裁判员对比赛设备及工具进行安全检查，经同意后，方可以进行实际操作。

6.由于选手的操作不当，出现较严重的安全事故，裁判员有权立即中止参赛选手的比赛，并取消本场次的比赛资格。

7.比赛中设备出现故障时，参赛选手应提请裁判员到故障设备处进行确认；对于确因设备自身故障造成短暂停机和时间损失，由大赛裁判委员会对该参赛队的比赛时间酌情增补。

8.比赛结束前15分钟，裁判长提醒比赛即将结束，比赛时间到而未停机者将被酌情扣分。

9.比赛过程中，参赛选手不能相互借用工具。

10.参赛选手应爱护、保养、保管好比赛设施，损坏、丢失须照价赔偿。

11.参赛队完成比赛任务时，选手应举手示意提请裁判员到比赛工位收取相关文件等。

12.参赛选手完成提交后，应对比赛工位进行清理，经裁判员检查许可后，参赛选手方能离开赛场。

13.参赛选手比赛结束后，大赛工作人员将到达现场清点工具，并由参赛选手签字确认。

14.参赛选手在裁判员记录的竞赛情况记录表上签字确认。裁判长用密封纸对以上实物和文件进行密封，装入专用密封袋。

15.参赛选手在竞赛过程中须主动配合裁判的工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，须通过领队以书面形式向仲裁工作组提出申诉。

16.本竞赛项目的最终解释权归大赛组委会。

（四）工作人员须知

1.树立服务观念，一切为选手着想，以高度负责的精神、严肃认真的态度和严谨细致的作风，积极完成本职任务。

2.按规定统一着装，注意文明礼貌，保持良好形象，熟悉大赛指南。

3.于赛前30分钟到达赛场，严守工作岗位，不迟到，不早退，不无故离岗，特殊情况需向大赛组委会请假。

4.熟悉竞赛规程，严格按照工作程序和有关规定办事，遇突发事件，按照安全工作预案，组织指挥人员疏散，确保人员安全。

5.保持通信畅通，服从统一领导，严格遵守竞赛纪律，加强协作配合，提高工作效率。

### 十八、资源转化

（一）赛项资源的整理归类

赛项结束后1个月内完成竞赛资源的整理与归档，并在此基础上完成制定资源转化方案。

（二）教学资源转化方案

1.在大赛结束90天内，依据竞赛项目的考核目的、技能点设置、知识应用和评价要素等关键信息，整理编制出技能训练纲要，确立训练目标、技能要点和评价指标；在大赛结束半年内，完成收集训练素材，制定教学方案和教学指导书，形成教学资源。

2．在大赛结束半年内，完成制作应用于专业教学与技能训练环节的技能点评视频、试题库等。